Газопровод межпоселковый от г. Новодвинск

до ст. Исакогорка Архангельской области

Материалы по обоснованию

Том II

| Пояснительная записка |
| --- |
|  | Введение | 1 |
| 1 | Размещение территории проектирования в планировочной структуре города | 5 |
| 2 | Анализ решений по развитию территории проектирования в соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией | 6 |
| 3 | Современное использование территории | 7 |
| 4 | Охрана историко-культурного наследия | 14 |
| 5 | Планировочные ограничения развития территории проектирования | 14 |
| 6 | Основные направления развития архитектурно-планировочной и функционально-пространственной структуры территории | 23 |
| 7 | Транспортное обслуживание территории | 26 |
| 8 | Инженерно-техническое обеспечение территории | 26 |
| 9 | Вертикальная планировка и инженерная подготовка | 29 |
| 10 | Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности | 29 |
| 11 | Технико-экономические показатели | 31 |
| Графические приложения |
| 12 | Схема расположения элемента планировочной структуры (масштаб 1:10000) | 35 |
| 13 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (масштаб 1:2000) | 36 |
| 14 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории (масштаб 1:2000) | 37 |
| 15 | Схема границ планируемых к установлению охранных зон проектируемого объекта (масштаб 1:2000) | 38 |
| 16 | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта (масштаб 1:2000) | - |
| 17 | Схема границ территории объектов культурного наследия | - |
| 18 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории (масштаб 1:2000) | 39 |
| 19 | Разбивочный чертеж красных линий (масштаб 1:5000) | 40 |
| 20 | Схема поперечных профилей (масштаб 1:200) | 41 |
| Текстовые приложения |
| 21 | Каталог координат поворотных точек красных линий | 42 |
| 22 | Распоряжение министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 13.01.2016 г. №1-р | 43-44 |
| 23 | Задание на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства линейного объекта "Газопровод межпоселковый от г. Новодвинск до ст. Исакогорка Архангельской области" (с приложениями) | 45-56 |
| 24 | Технические условия на присоединение к газораспределительной сети распределительного газопровода от 16.11.2015 г. №193/15 | 57-61 |
| 25 | Письмо ГКУ Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" от 19.05.2016 г. №1392/02 | 62-63 |
| 26 | Технические условия, выданные архангельским филиалом ПАО "Ростелеком", от 02.08.2016 г. №40-03/736 | 64-67 |
| 27 | Письмо филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" от 19.07.2016 г. №10-54/9083 | 68 |
| 28 | Письмо администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 09.09.2016 г. №002-27/961 | 69 |
| 29 | Письмо администрации муниципального образования "Приморский муниципальный район" от 26.01.2017 г. №01-17/351 | 70 |
| 30 | Письмо администрации муниципального образования "Город Новодвинск" от 05.07.2016 г. №02/343 | 71 |
| 31 | Письмо министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 16.09.2016 г. №204-05-17/7135 | 72 |
| 32 | Письмо архангельского филиала ПАО "Ростелеком" от 18.10.2016 г. №40-03/1033 | 73-76 |
| 33 | Письмо администрации муниципального образования "Лисестровское" от 08.08.2016 г. №183 | 77 |
| 34 | Газета "У Белого моря" от 10.11.2016 г. №44(8172) | 78-79 |
| 35 | Письмо филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" от 15.12.2016 г. №21/2-12/10685 | 80 |
| 36 | Письмо ГКУ Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" от 06.12.2016 г. №3735/02 | 81 |
| 37 | Письмо ГКУ Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" от 19.06.2017 г. №1471/02 | 82 |

### Введение

Цель работы:

- Обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов местного значения, определения параметров и фиксированных границ регулирования землепользования и застройки  территории, а также в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства местного значения, и линейных объектов, границ зон с особыми условиями использования территории.

- Подготовка обоснования по размещению проектируемого газопровода и вспомогательных объектов инженерно-технического обеспечения.

- Установление красных линий.

- Установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения проектируемого линейного объекта.

Исходно-разрешительная документация для выполнения работы:

- Распоряжение министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 13.01.2016 г. №1-р.

- Задание  на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства линейного объекта "Газопровод межпоселковый от г. Новодвинск до ст. Исакогорка Архангельской области".

- Технические условия на присоединение к газораспределительной сети распределительного газопровода от 16.11.2015 г. №193/15.

Материалы инженерных изысканий:

- Данные топографической съемки масштаба 1:1000 с сечением рельефа 0,5 м - 68,25 га;

- Данные инженерно-геологических изыскательских работ - 418 п.м., 82 скв.

Инженерные изысканий выполнены на основании:

- Свидетельства о регистрации выполнения инженерных изысканий от 09.11.2017 г. №2017192;

- Свидетельства о регистрации выполнения инженерных изысканий от 09.11.2017 г. №2017193;

- Распоряжения министерства имущественных отношений Архангельской области правительства Архангельской области от 26.10.2017 г. №1547-р;

- Распоряжения администрации МО "Приморский муниципальный район" от 04.10.2017 г. №3026р;

- Постановления администрации МО "Город Новодвинск" от 03.11.2017 г. №779-па.

Нормативно-правовая база:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации,

- Водный кодекс Российской Федерации,

- Лесной кодекс Российской Федерации,

- Земельный кодекс Российской  Федерации,

- Градостроительный кодекс Архангельской области,

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введение в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»,

- Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действии Земельного кодекса Российской Федерации»,

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52−ФЗ «О санитарно − эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,

- Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»,

- Технические регламенты,

- Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 N 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации.

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ), (действующая редакция)

- Региональные нормативы градостроительного проектирования  Архангельской области, с внесенными изменениями (действующая редакция)

- СанПиН 2.2.2.1/2.0.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»,

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»,

- СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»,

- СП 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНнП 42-01-2002»;

- Положение о Беломорском государственном природном биологическом заказнике регионального значения, утвержденное постановлением администрации Архангельской области от 11.02.2006 г. №49па.

### 1. Размещение территории проектирования в планировочной структуре города

Проектируемая территория расположена в пределах Архангельской области и проходит по территории трех муниципальных образований: муниципальное образование "Город Архангельск", муниципальное образование "Лисестровское" Приморского муниципального района, муниципальное образование "Город Новодвинск".

Границами проектируемой территории является 70-метровая зона вдоль оси проектируемого газопровода, установленная в соответствии с заданием  на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства линейного объекта "Газопровод межпоселковый от г. Новодвинск до ст. Исакогорка Архангельской области".

Ориентировочная площадь территории проектирования в соответствии с заданием на проектирование составляет 63 га.  Фактическая площадь территории проектирования равна 54,9192 га.

### 2. Анализ решений по развитию территории проектирования в соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией

### 2.1. Генеральный план, градостроительные регламенты, иная градостроительная документация

Базовая градостроительная документация, действующая  на данной территории:

- генеральный план муниципального образования «Лисестровское», утвержденный решением сессии муниципального Совета от 10.09.2014 г. № 84;

- правила землепользования и застройки муниципального образования «Лисестровское», утвержденные решением сессии муниципального Совета от 17.10.2014 г. №92;

- генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный решением городского Совета депутатов от 26.05.2009 г. № 872;

- правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», утвержденные решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 г. №516;

- генеральный план муниципального образования «Город Новодвинск», утвержденный решением городского Совета депутатов от 18.06.2014 г. №48;

- правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Новодвинск», утвержденные решение городского Совета депутатов от 18.06.2014 г. № 48;

- схема территориального планирования Приморского муниципального района Архангельской области, утвержденная постановлением правительства Архангельской области от 07.06.2016 г. №199-ПП;

- схема территориального планирования Архангельской области, утвержденная постановлением правительства Архангельской области от 25.12.2012 г. №608-пп

Проект планировки выполнен в соответствии со схемой территориального планирования Приморского муниципального района Архангельской области (п. 6.4.3), утвержденной постановлением правительства Архангельской области от 07.06.2016 г. №199-ПП,  в рамках этапа закольцовки объектов «Газопровод межпоселковый от ГРС «Новодвинск» до ОАО «Архангельский ЦБК» Архангельской области» и «Газопровод межпоселковый от ГРС «Рикасиха» до ст. Исакогорка Архангельской области» и согласно разработанной ОАО «Газпром промгаз» генеральной схеме газоснабжения и газификации Архангельской области.

Предложения для внесения изменений и дополнений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки отсутствуют.

### 2.2. Правовые и нормативные акты, действующие в отношении территории проектирования

1. Региональные нормативы градостроительного проектирования  Архангельской области, с внесенными изменениями (действующая редакция).

2. Распоряжение министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 13.01.2016 г. №1-р.

### 3. Современное использование территории

### 3.1. Климатические условия

Приполярное положение территории и связанное с ним малое количество солнечной радиации зимой, влияние северных морей и Атлантики являются основными факторами формирования климата и определяют его особенности.

По климатическим условиям район проектирования приравнен к районам Крайнего Севера.

Материковая часть района по климатическому районированию относится к Северо-Западной северотаежной провинции и принадлежит к атлантико-континентальной области умеренного пояса, которая подвержена воздействию циклонов и атлантических воздушных масс, характеризуется изменчивостью погоды и избыточным увлажнением. С циклонами связана относительно теплая пасмурная с осадками и оттепелями погода зимой и прохладная – летом. Циклоничность наиболее развита зимой и осенью, летом она ослабевает.

Определенную роль в формировании климата играют и холодные арктические воздушные массы, под воздействием которых находится вся территория из-за открытости ее в сторону Северного Ледовитого океана. Поступление воздушных масс арктического происхождения в любое время года сопровождается холодными и сухими северо-восточными ветрами, приносящими резкие похолодания. Наиболее часто их вторжения наблюдаются в летнее время.

Континентальные массы воздуха, охлажденные зимой и прогретые летом, поступают преимущественно с юго-востока – со стороны Сибири. Зимой континентальный воздух приносит сухую морозную погоду.

На побережье Белого моря часты туманы (до 60 дней в году).

Совокупность перечисленных факторов обусловливает большую неустойчивость погодных условий, короткое прохладное лето и длинную холодную зиму с устойчивым снежным покровом.

Величина суммарной солнечной радиации (ССР) около 70 кКал. на см2, величина ССР зимой примерно 1 кКал. на см2, летом – 36 кКал. на см2. Радиационный баланс 25 кКал. на см2.

Основные среднемноголетние климатические показатели:

- температура воздуха самого холодного месяца года – -12,8°С;

- температура воздуха самого теплого месяца года – +15,2°С;

- абсолютный минимум температуры воздуха – -49°С);

- сумма температур за период со средними температурами выше 10°С – 1225°С;

- продолжительность летнего комфортного периода со средними температурами выше 15°С – 34 сут;

- продолжительность зимнего комфортного периода со средними температурами от -5 до -15 °С – 129 сут.;

- среднее годовое количество осадков – 675 мм;

- среднее годовое число дней со снежным покровом – 172;

- средняя годовая скорость ветра – 4,9 м/с;

- среднее годовое число дней с метелями – 21;

- продолжительность отопительного периода – 251 сут.

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» рассматриваемая территория относится к строительно-климатическому району II А.

При расчетах систем отопления и вентиляции в населенных пунктах материковой части территории района СП 131.13330.2012 рекомендовано учитывать следующие климатические характеристики:

Климатические параметры холодного периода года:

- температура воздуха наиболее холодных суток

обеспеченностью 0,98 – -38°С;

обеспеченностью 0,92 – -37°С;

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки

обеспеченностью 0,98 – -35°С;

обеспеченностью 0,92 – -33°С;

- температура воздуха обеспеченностью 0,94 – -16°С;

- абсолютная минимальная температура воздуха – -45°С;

- средняя суточная температура воздуха наиболее холодного месяца – -7,6°С;

- продолжительность и ср. температура воздуха периода со ср. суточной температурой воздуха ≤0°С – 175 суток, ср. температура – -8,2°С;

- продолжительность и ср. температура воздуха периода со ср. суточной температурой воздуха ≤8°С (отопительный период) – 250 суток, ср. температура – -5,3°С;

- продолжительность и ср. температура воздуха периода со ср. суточной температурой воздуха ≤10°С – 271 суток, ср. температура – -3,5°С;

- ср. месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 85%;

- количество осадков за ноябрь-март – 174 мм;

- преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – юго-восточное;

- ср. скорость ветра за период со ср. суточной температурой воздуха ≤8°С – 2,9 м/с.

Климатические параметры теплого периода года:

- барометрическое давление – 758 мм рт.ст.;

- температура воздуха обеспеченностью 0,95 – +20°С;

- температура воздуха обеспеченностью 0,98 – +24°С;

- ср. максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца – +21,1°С;

- абсолютная максимальная температура воздуха – +34°С;

- ср. суточная амплитуда температур воздуха наиболее теплого месяца – 10,7;

- ср. месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца – 73%;

- количество осадков за апрель-октябрь – 382 мм;

- суточный максимум осадков – 61 мм;

- преобладающее направление ветра за июнь-август – северное.

Промерзание почво-грунтов на материковой части района начинается в конце октября -начале ноября, полное оттаивание происходит в первой декаде мая. Наибольшая глубина промерзания обычно наблюдается к феврале-марте (в отдельные годы – в апреле) и достигает 120-200 см.. В теплые зимы почва промерзает всего на 30-40 см.

По потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), характеризующему климатические условия загрязнения и степень возможного рассеяния и удаления атмосферных примесей (самоочищение атмосферы), территория отнесена к зоне умеренного ПЗА.

### 3.2. Геологические и гидрологические условия территории проектирования

По характеру рельефа территория района представляет собой волнистую равнину, осложненную низкими грядовыми возвышенностями, имеющую слабо выраженный уклон к Белому морю и переходящую к берегам Двинской губы в приморскую низменность. В целом равнинный рельеф территории, благодаря приморскому положению, отличается большой амплитудой высот – от 1-2 м на побережье до 200 м на водораздельном Беломорско-Кулойском плато и до 150 м- на Онежской моренной гряде (Летние горы) в 10 км от берега. Рельеф изобилует небольшими спусками и подъемами, а также многочисленными озерными котловинами. Низины обычно выполнены толщами морских, озерно-ледниковых и аллювиальных наносов.

Почвенный покров района – различные подзолы и торфяно-болотные почвы. Верховые болота распространены на отдаленных от берега участках, в пределах приморской низменности – низинные сильно обводненные болотные массивы. Заболоченность территории составляет около 30 %.

Крайняя северо-восточная часть района относится к зоне тундры, к мохово-лишайниковой и кустарниковой подзонам на тундрово-глеевых почвах и тундровый подзоне – на болотных почвах.

Большой объем атмосферных осадков и связанный с ним положительный водный баланс (превышение атмосферных осадков над испарением), а также относительно однородные природные условия обусловили формирование на территории района густой и относительно равномерной гидрографической сети.

Все реки и водоемы района, относятся к бассейну Белого моря и впадают в его залив – Двинскую губу.

Гидрографическая сеть водотоков мелкого порядка на территории района густая и развита относительно равномерно. Заметно разрежена она только в карстовых районах (Беломорско-Кулойское плато). Коэффициент густоты речной сети – 0,5-0,6 км/км2, в карстовых районах – 0,1-0,2 км/км2.

Непосредственно по территории проектирования проходит р. Лесная.

Водозабор из рек и озер для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов района незначителен и в последние годы отмечается постоянное сокращение объемов забора поверхностных вод.

Подземные воды в пределах полосы трассы проектируемого межпоселкового газопровода представлены грунтовым водоносным горизонтом, вскрытым практически всеми выработками. В зависимости от гипсометрического положения устьев выработок, уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине от 0.1 до 3.5 м. Приведенный уровень близок к уровню сезонного максимума. Грунтовые воды приурочены ко всем типам вскрытых грунтов. Водопроявление в связных грунтах происходит по песчаным линзам, гнездам и прослоям. Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и, частично, за счет связи с поверхностными водами рек и болот.

Амплитуда сезонного колебания может составлять 0,5-1,0м.

В геологическом строении территории района принимают участие горные породы различного возраста и состава.

Древние нижнепротерозойские породы Балтийского щита (гнейсы, порфириты, сланцы, кварциты) метаморфизованы, интенсивно дислоцированы, в их пределах широко проявлены разрывные тектонические нарушения.

Породы протерозойского возраста установлены: в восточной части Балтийского щита и слагают обрамление его центрального архейского блока. Они представлены базальтами (порфиритами), конгломератами, кварцитами, сланцами, песчаниками, аргиллитами, алевролитами, гнейсами, интрузиями основных пород. В границах Приморского района эти образования распространены на большей части территории, но перекрыты моренными ледниковыми отложениями и не выходят на поверхность.

Верхнепротерозойские вмещают известные алмазоносные кимберлитовые тела каменноугольного возраста.

Отложения карбона развиты в восточной части рассматриваемой территории (Беломорско-Кулойское плато) и на крайнем юге района (южная окраина Лисестровского поселения). Представлены они преимущественно кристаллическими и обломочно-органогенными известняками, доломитами, реже песчаниками и глинами. С известняками каменноугольной системы, залегающими вблизи дневной поверхности, сильно трещиноватыми, кавернозными и пещеристыми, связаны карстопроявления, выражающиеся в образовании специфических микроформ рельефа (в основном воронок) и заметно влияющие на режим подземных и поверхностных вод.

С отложениями каменноугольной системы связаны месторождения карбонатного сырья (разведанные месторождения за пределами рассматриваемой территории).

В составе четвертичных отложений выделены осадки нижнего, среднего, верхнего отделов и современные.

Нижнечетвертичные отложения вскрыты только скважинами во впадинах дочетвертичного рельефа.

Среднечетвертичные отложения. К ним относятся песчано-глинистые осадки среднерусского надгоризонта, тихвинского, днепровского и одинцовского горизонтов. Осадки этих горизонтов вскрыты скважинами, на побережье Приморского полуострова.

Верхнечетвертичные отложения валдайского надгоризонта покрывают большую часть территории и представлены преимущественно ледниковыми, озерно-ледниковыми суглинками и глинами, песками с песчано-гравийным и валунным материалом, связанными с деятельностью трех ледников.

Верхнечетвертичные отложения являются основной сырьевой базой суглинков и глин для производства кирпича, песчано-гравийной смеси и песков для силикатного производства.

Современные отложения развиты, в основном, на побережье моря, по долинам рек и в болотных массивах и представлены морскими, аллювиальными, озерными песками, галечниками, супесями, суглинками и глинами, а также торфом.

Верхняя морена (валунные суглинки) и отложения приледниковых озер и потоков (глины, пески, галечники, торфы) обычно прикрыты сверху слоем покровных безвалунных суглинков, имеющих мощность 2-4 м и почти повсеместно являющихся материнской породой для почв.

Большую площадь в границах рассматриваемой территории покрывают болотные отложения, с которыми связаны значительные запасы торфа.

С современными отложениями связано значительное количество месторождений песчано-гравийной смеси, песков строительных, суглинков и глин для производства кирпича.

### 3.3. Характеристика зеленых насаждений

По характеру растительности район проектирования входит в подзону северной тайги с преобладанием хвойных лесов и заболоченных ельников. По речным долинам в условиях лучшего дренажа растут густые холмовые ельники.

Таежные леса, местами заболоченные, занимают около половину территории района. Густым лесом, который часто подступает вплотную к береговой черте, покрыто почти все побережье. По береговому уступу встречаются сосновые боры, березовые рощи и отдельные лиственницы. В подлеске лиственных пород – черная и красная смородина, морошка, брусника, клюква, черника.

Также в границах территории проектирования расположены земли Беломорского государственного природного биологического заказника регионального значения.

### 3.4. Существующее использование территории и распределение земель по землепользованию

В границах территории проектирования расположены:

– земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет;

– земельные участки, не прошедшие государственный кадастровый учет.

Распространяются ограничения (обременения) в использовании данного земельного участка:

– уточненные при проведении работ по межеванию: нет;

– сформированные по результатам работ по межеванию и прошедшие проверку и приемку в ФГУ «Земельная кадастровая палата»: охранные зоны инженерных сетей;

– которые будут уточнены при проведении работ по межеванию: охранные зоны инженерных сетей, санитарно-защитная зона, придорожная полоса, водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, санитарно-защитная зона, приаэродромная территория, территория Беломорского государственного природного биологического заказника регионального значения (ООПТ), иные территории (запретный район).

Таблица 3.4.1.

Земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет, в границах территории проектирования

| № | Кадастровый номер земельного участка | Адрес (описание местоположения) | Категория земель | Вид разрешенного использования | S, кв.м | Вид права, правоб-ль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 29:26:000000:2 | Установлено относительно ориентира , расположенного за пределами участка. Ориентир РП-220 кВ "Первомайский". Почтовый адрес ориентира: Архангельская обл., г. Новодвинск, ш. Ширшинское, 4 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации сооружения ВЛ 220 кВ Левобережная | 691 | Сведения о регистрации прав отсутствуют |
|  | 29:22:081503:6 | Архангельская обл., г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ в коммунальной зоне жилого района Исакогорка | Земли населенных пунктов | Строительство и эксплуатация квартальной котельной | 23744 | Постоянное пользование, "Северная железная дорога" ФГУП |
|  | 29:16:221401:20 | Архангельская область, Приморский район центральная часть Приморского кадастрового района | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | 37798 | Собственность, Киселев А.А. |
|  | 29:16:221401:40 (29:16:0000000:56) | Архангельская область, Приморский район центральная часть Приморского кадастрового района | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | 86613 | Общая долевая собственность |
|  | 29:26:010301:108 | обл. Архангельская, г. Новодвинск, ш. Архангельское, дом 11 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации автозаправочной станции | 5400 | Собственность, ООО "Авалон-авто" |
|  | 29:16:220101:253 | Архангельская обл., р-н Приморский, МО "Лисестровское" | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | 9184 | Собственность, Лисицын Ф.В. |
|  | 29:16:220101:263 | Архангельская обл., р-н Приморский, МО "Лисестровское" | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | 1468 | Собственность, Горбунов Р.В. |
|  | 29:16:220101:287 | Архангельская обл., р-н Приморский, МО "Лисестровское" | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | 1574 | Собственность, Лисицын Ф.В. |
|  | 29:16:000000:4662 | Архангельская область, Приморский район, Архангельское лесничество, Новодвинское участковое лесничество, участок ЗАО ПЗ «Организатор», кварталы 2ч-7ч, участок ПХ «Трест № 4», АО «Консул», кварталы 24ч, 25ч, Исакогорское участковое лесничество, участок Исакогорское, квартал 12ч | Земли лесного фонда | Для использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов | 14097664 | Собственность, РФ |
|  | 29:16:221401:81 | Архангельская обл., р-н Приморский, МО "Лисестровское", АОЗТ племзавод-колхоз "Организатор", близ поселка "Турдеево" вдоль дороги Архангельск-Турдеево с восточной стороны | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | 9800 | Собственность, Стрекаловская А.Г. |
|  | 29:16:221401:85 | Архангельская обл., р-н Приморский, центральная часть Приморского кадастрового района | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | 6810 | Собственность, Скирева Н.Б. |
|  | 29:16:221401:86 | Архангельская обл., р-н Приморский, центральная часть Приморского кадастрового района | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | 19258 | Собственность, Скирева Н.Б. |

### 4. Охрана историко-культурного наследия

По данным комитета по культуре Архангельской области, департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия на территории проектирования нет объектов историко-культурного назначения, участок расположен за пределами зон охраны объектов культурного наследия.

### 5. Планировочные ограничения развития территории проектирования

На территории проектирования имеются следующие планировочные ограничения:

- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;

- санитарно-защитная зона;

- придорожная полоса;

- прибрежная защитная полоса;

- водоохранная зона;

- приаэродромная территория;

- территория Беломорского государственного природного биологического заказника регионального значения (ООПТ);

- иные территории (запретный район).

Охранные зоны инженерных сетей и сооружений.

Наименование охранных зон инженерных сетей и сооружений в границах территории проектирования с обоснованием размеров представлены в табл.5

Таблица 5.1

Охранные зоны инженерных сетей и сооружений

| №№ | Наименование зоны | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| 1 1 | Охранная зона подстанций и других электротехнических сооружений | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| 2 | Охранная зона тепловых сетей | Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, утв. приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», утв. постановлением Госстроя России от 24.06.2003 № 110 |
| 3 | Охранная зона сетей связи и сооружений связи | ФЗ от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». Правила охраны линий и сооружений связи РФ. Утв. пост. Правительства РФ от 09.06.1995 №578 |
| 4 | Охранная зона канализационных сетей | Постановление Правительства РФ от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации». |
| 5 | Охранная зона водопроводных сетей | СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утв. постановлением Госстроя СССР от 27.07.1984 № 123. СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий», утв. постановлением Госстроя СССР от 30.12.1980 № 213. |

Охранные зоны устанавливаются во избежание повреждения инженерных сетей и сооружений. Режим использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон, регламентируется соответствующими нормативными документами.

Охранная зона подстанций и других электротехнических сооружений.

Таблица 5.2.

| Напряжение линии, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1(воздушные) | 2 |
| до 1(кабель) | 1 |
| до 20 | 10 |
| до 35 | 15 |
| до 110 | 20 |
| до 220 | 25 |
| до 500 | 30 |
| до 750 | 40 |
| до 1150 | 55 |

Охранная зона сетей связи и сооружений связи.

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

б) для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

в) для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра.

Охранная зона тепловых сетей.

При подземной прокладке тепловых сетей параллельно фундаментам зданий и сооружений в засоленных и набухающих грунтах наименьшие расстояния по горизонтали до фундаментов зданий и сооружений должны быть не менее 5 м.

Охранная зона водопроводных сетей.

Таблица 5.3.

| Инженерные сети | Расстояние по горизонтали (в свету), м, от подземных сетей до: |
| --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждения опор, галерей, эстакад, контактной сети и связи | оси пути железных дорог | оси трамвайных путей |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 4 | 2,75 |
| Самотечная канализация и водостоки | 3 | 1,5 | 4 | 2,75 |

В качестве охранной зоны сетей водопровода и канализации приняты максимальные расстояния от оси инженерной сети (для бесканальной прокладки) или наружной стенки футляра до фундаментов зданий и сооружений.

Охранная зона канализационных сетей.

Указана в таблице 5.2.

Водоохранная зона.

В соответствии с федеральным законом «Водный кодекс Российской Федерации» № 74-ФЗ от 03.06.2006, водоохранные зоны – это территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В соответствии со схемой территориального планирования Приморского муниципального района Архангельской области ширина водоохранной зоны р. Лесная – 100 м.

В пределах водоохраной зоны запрещается:

- размещение мест захоронения отходов производства и потребления;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

В пределах водоохраной зоны допускаются:

- проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

Прибрежная защитная полоса.

В соответствии с частью 15 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежной защитной полосы запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие».

5) распашка земель;

6) размещение отвалов размываемых грунтов;

7) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей.

В соответствии со схемой территориального планирования Приморского муниципального района Архангельской области ширина прибрежной защитной полосы р. Лесная – 30 м.

Придорожная полоса.

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ придорожной полосой автомобильной дороги является территория, которая прилегает с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги, и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории автомобильной дороги в размере:

75 метров - для автомобильных дорог I и II категорий;

50 метров- для автомобильных дорог III и IV категорий;

25 метров- для автомобильных дорог V категории.

Вводимые ограничения на использование

Особый режим использования данных участков земель предусматривает ряд ограничений хозяйственной деятельности в пределах этих полос для создания нормальных условии эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения безопасности дорожного движения. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в пределах полос, должны быть уведомлены соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об особом режиме использования этих земель.

В случае транзитного прохождения автомобильных дорог общей сети по территории поселения необходимо предусматривать мероприятия по обеспечению безопасности движения пешеходов и местного транспорта, а также по выполнению экологических и санитарно-гигиенических требований к застройке.

В случае нахождения существующей жилой застройки в пределах зоны ограничения до жилой застройки необходим комплекс мер по обеспечению экологических и санитарно-гигиенических требований к существующей застройке. В качестве мероприятий могут быть разработка проектов зон ограничений с компенсирующими мероприятиями в виде шумозащитных экранов, зеленых насаждений.

Приаэродромная территория (в соответствии со схемой территориального планирования Архангельской области).

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 N 384-р  приаэродромная территория является прилегающим к аэродрому участком земной или водной поверхности, в пределах которого (в целях обеспечения безопасности полетов и исключения вредного воздействия на здоровье людей и деятельность организаций) устанавливается зона с особыми условиями использования территории.

Для каждого аэродрома устанавливается приаэродромная территория. Границы приаэродромной территории определяются по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность, а вне полос воздушных подходов - окружностью радиусом 30 километров от контрольной точки аэродрома. Их размеры зависят от класса аэродрома (длины, ширины и азимутального направления взлетно-посадочной полосы).

Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. N 138, установлено, что приаэродромная территория отображается в схеме территориального планирования соответствующего субъекта Российской Федерации.

В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов без согласования со старшим авиационным начальником аэродрома.

Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении до 30 километров, а вне полос воздушных подходов - до 15 километров от контрольной точки аэродрома объекты выбросов (размещения) отходов, животноводческие фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.

В пределах границ района аэродрома (вертодрома, посадочной площадки) запрещается строительство без согласования старшего авиационного начальника аэродрома (вертодрома, посадочной площадки):

объектов высотой 50 метров и более относительно уровня аэродрома (вертодрома);

линий связи и электропередачи, а также других источников радио- и электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для работы радиотехнических средств;

взрывоопасных объектов;

факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов высотой 50 метров и более (с учетом возможной высоты выброса пламени);

промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может привести к ухудшению видимости в районе аэродрома (вертодрома).

Строительство и размещение объектов вне района аэродрома (вертодрома), если их истинная высота превышает 50 метров, согласовываются с территориальным органом Федерального агентства воздушного транспорта.

Запретный район (в соответствии со схемой территориального планирования Приморского муниципального района Архангельской области).

Запретные зоны и запретные районы устанавливаются в целях обеспечения безопасности хранения вооружения, военной техники и другого военного имущества, защиты населения и объектов производственного, социально-бытового и иного назначения, а также окружающей среды при чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера. Запретные зоны и районы устанавливаются в соответствии с Постановление Правительства РФ от 17.02.2000 №135 «Об утверждении положения об установлении запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах вооружений Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов».

Запретная зона – это территория, непосредственно примыкающая к территории военного склада. Размер запретной зоны варьируется в зависимости от типа объекта:

- 400 метров от ограждения объекта хранения ракет, боеприпасов, ВВ и химических веществ, ЛВЖ и горючих жидкостей.

- 100 метров для военных складов вооружения и военного имущества.

- В пределах запретной зоны в обязательном порядке обустраивается противопожарная полоса шириной 50 метров.

Границы запретной зоны обозначаются на местности хорошо видимыми указателями и надписями на русском языке и языке субъекта Российской Федерации, на территории которого находится военный склад. Ответственность за их установку и оповещение органов местного самоуправления об их установке возлагается на начальника военного склада.

Ограничения, накладываемые в пределах запретной зоны

- На территории запретной зоны запрещается проживание граждан, нахождение граждан без специального разрешения, строительство объектов производственного, социально-бытового и иного назначения, устройство туристических лагерей и зон отдыха, оборудование стоянок автотранспорта, разведение открытого огня (костров), стрельба из огнестрельного оружия и проведение иных работ, за исключением противопожарных и других мероприятий по обеспечению безопасности военного склада. В случае особой необходимости работы на территории запретной зоны могут проводиться по разрешению соответствующих органов местного самоуправления и согласованию с начальником военного склада.

- На территории запретной зоны не допускается ликвидация имеющихся там дорог и переправ, осушение и отведение русла рек.

Запретный район шириной не менее 3 километров от внешнего ограждения территории военного склада устанавливается только для военных складов ракет, боеприпасов, взрывчатых и химических веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

Ограничения, накладываемые в пределах запретного района

- На территории запретного района запрещается строительство объектов производственного, социально-бытового и иного назначения, проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военному складу и сохранности находящегося там имущества. В случае особой необходимости строительство объектов производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретного района может разрешаться в каждом конкретном случае органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся военные склады, по согласованию с органами военного управления, в ведении которых они находятся.

- На территории запретного района не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из огнестрельного оружия, а также проживание иностранных граждан.

- В воздушном пространстве над территорией запретного района не допускаются прокладка воздушных трасс и полеты самолетов, вертолетов и других летательных аппаратов.

Границы запретной зоны и запретного района утверждаются руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся военные склады, по представлению органов военного управления, в ведении которых они находятся. Ответственность за своевременное оповещение граждан об установлении границ запретной зоны и запретного района несут руководители органов местного самоуправления, на территории которых находятся военные склады.

В соответствии с данными Администрации МО «Приморский район» на территории Приморского района расположены: отдел хранения в/ч 77360 – И (д.Рикасиха); 10 филиал в/ч 77360 – И (д.Ширша). Указанные объекты являются воинскими складами, номенклатура хранения которых обуславливает необходимость установления запретной зоны в 400 метров и запретного района радиусом не менее 3 км. Также на территорию Приморского района простирается запретная зона и запретный район от объекта хранения на территории МО «Город Северодвинск» в п.Ненкоса с указанными выше параметрами.

В зависимости от местных условий в запретной зоне и запретном районе органами местного самоуправления в пределах их полномочий и по представлению начальника военного склада могут устанавливаться и иные ограничения, в том числе на транзитный проезд, причал судов, рыболовство, охоту, купание и другие.

Санитарно-защитная зона (в соответствии со схемой территориального планирования Архангельской области, схемой территориального планирования Приморского муниципального района Архангельской области).

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом любого промышленного или сельскохозяйственного предприятия и других объектов, которые могут быть источниками химического, биологического или физического воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. По своему функциональному значению устанавливаемая СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Ориентировочные санитарно-защитные зоны определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 «Изменения № 1 к санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 новая редакция), СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и других нормативных документов. Размеры зон варьируются от 50 до 1000 метров. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

При определении ориентировочных размеров санитарно-защитных зон необходимо руководствоваться требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (для всех предприятий, сооружений и иных объектов I-V классов опасности).

При определении «реальных» размеров санитарно-защитных зон необходимо руководствоваться решениями в рамках индивидуальных проектов санитарно-защитных зон (подготовка проектов санитарно-защитных зон обязательна для объектов I – III класса опасности).

Охранная зона ООПТ (территория Беломорского государственного природного биологического заказника регионального значения).

Заказник расположен в Приморском районе Архангельской области в дельты реки Северная Двина. Общая площадь ООПТ: 35 400,0 га.

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

1) рубка лесных насаждений, за исключением:
          - рубок для проведения санитарно-оздоровительных мероприятий (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия);
           - рубок при проведении мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, проводимых в соответствии со статьей 53.6 Лесного кодекса Российской Федерации;
         - рубок, связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов.
         2) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, за исключением их применения на землях сельскохозяйственного назначения;
         3) выжигание растительности;
         4) охота на все виды зверей и птиц, разорение гнезд, нор, дупел, плотин и других убежищ, сбор яиц;
         5) натаска и нагонка охотничьих собак;
         6) пристрелка охотничьего оружия;
         7) хранение минеральных удобрений россыпью под открытым небом.

Документы, устанавливающие режим охраны и использования охранной зоны: постановление администрации Архангельской области от 11.12.2006 №49-па, постановление правительства Архангельской области от 26.05.2015 №197-пп.

### 6.Основные направления развития архитектурно-планировочной и функционально-пространственной структуры территории

### 6.1. Планировка и функциональное использование территории

Основной задачей проектирования рассматриваемой территории является установление красных линий, прокладка трассы проектируемого газопровода, установление границ земельного участка для размещения и строительства объектов капитального строительства.

Таблица 6.1.1.

Укрупненный баланс территории по функциональному использованию

| N п/п | Наименование показателя | Существующее положение | Проектные решения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | %% | Площадь, га | %% |
| 1 | В границах проектирования | 54,9192 | 100 | 54,9192 | 100 |
| 2 | Территории вне границ элементов планировочной структуры | 0,1813 | 0,3 | 1,7350 | 3,2 |
|  | в том числе территорий: |  |  |  |  |
| 2.1 | территории улиц, дорог, площадей, проездов | 0,1813 | 0,3 | 0,1813 | 0,3 |
| 2.2 | территории зеленых насаждений, озеленения и благоустройства с включением пешеходных дорожек | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | прочие | 0 | 0 | 1,5537 | 2,9 |
| 2.4 | зеленых насаждений, выполняющих специальные функции | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | тротуаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | открытых площадок для хранения автомобилей, расположенных в территориях общего пользования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | В границах элементов планировочной структуры | 54,7379 | 99,7 | 53,1842 | 96,8 |
|  | в том числе территорий: |  |  |  |  |
| 3.1 | территория индивидуальных участков | 0,0637 | 0,1 | 0,0637 | 0,1 |
| 3.2 | территория объектов образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | территория объектов коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | территория промышленных объектов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | территория объектов торговли | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | территория объектов науки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | территория объектов бытового обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9 | территория объектов транспорта (за исключением автозаправочных и газонаполнительных станций, предприятий автосервиса, гаражей и автостоянок) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10 | территории общего пользования | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 6.1.2

Характеристика зон планируемого размещения объектов капитального строительства

| № земельного участка | Функциональное назначение объекта капитального строительства | Максимальная общая наземная площадь объекта капитального строительства, кв.м. | Максимальная общая площадь объекта капитального строительства, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗУ1 | газопровод, кабель электроснабжения, ГРПБ, подъездная дорога | 15640 | - |
|  |  | 816 |  |
|  |  | 21 |  |
|  |  | 635 |  |
| ЗУ2 | газопровод | - | - |

В настоящее время в границах территории расположены индивидуальные садовые участки, земли общего пользования, инженерные сети и сооружения, заказник, земли с/х назначения.

6.2.Проектное землепользование

Проектом установлены границы зоны застройки, земельных участков транспортной и инженерной инфраструктуры.  Границы земельных участков установлены в пределах границ элементов планировочной структуры, обозначенных красными линиями.

При  проектировании красных линий учитывались границы земельных участков (частей земельных участков), на которых (в том числе над и под поверхностью которых) расположены линейные объекты и которые предоставлены правообладателям таких линейных объектов, в том числе на условиях сервитута, нормы отвода земельных участков для размещения конкретных видов линейных объектов, границы земельных участков и координаты характерных точек частей земельных участков, границ территории, на которых (в том числе над и под поверхностью которых) расположены линейные объекты в случае, если в соответствии с земельным законодательством размещение таких линейных объектов осуществлялось без предоставления земельных участков и установления сервитутов, границы зон планируемого размещения линейных объектов.

Назначение земельных участков определено с учетом вида разрешенного использования, указанного в государственном кадастре недвижимости Архангельской области (в отношении земельных участков, прошедших кадастровый учет), установленных градостроительными регламентами Правил землепользования и застройки, применительно к территориальной зоне, в границах которой они расположены, а также в соответствии с классификатором
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. № 540.

### 6.2.1. Застроенные земельные участки

На рассматриваемой территории расположены:

- Дороги и проезды;

- Инженерные сети.

Строений подлежащие сносу или выносу - нет

### 6.2.2. Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства

### 6.2.3. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения

Границы территории проектирования пересекают зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного и регионального значения: "Газопровод межпоселковый от ГРС "Рикасиха" до ст. Исакогорка Архангельской области", "Газопровод межпоселковый от ГРС "Новодвинск" до ОАО "Архангельский ЦБК" Архангельской области", линия электропередач, распределительный газопровод, автомобильные дороги местного и регионального значения, а также магистральная улица общегородского значения.

Таблица 6.2.1.

Характеристики земельных участков

| № | № на чертеже межевания | Кадастровый номер | Функциональное назначение объекта капитального строительства | Вид разрешенного использования | Адрес | Площадь земельного участка, кв. м | Прим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формируемые земельные участки, являющиеся территорией общего пользования: |
| - | - | - | - |  | - | - | - |
| Итого: | - |  |
| Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства |
| 11 | ЗУ1 | - | газопровод, кабель электроснабжения, ГРПБ, подъездная дорога, кран шаровой (2 шт.) | трубопроводный транспорт | Архангельская область | 30540 | врем.отвод |
| 22 | ЗУ2 | - | газопровод | трубопроводный транспорт | Архангельская область, г.Архангельск, Исакогорский территориальный округ | 560 | врем.отвод |
| Итого: | 31100 | - |
| Территории общего пользования в границах элемента планировочной структуры: | - | - |
| Итого в границах элемента планировочной структуры: | 531842 | - |
| Территория улиц и дорог общего пользования: | 1813 | - |
| Территория в границах проектирования: | 549192 | - |

### 6.3. Линии отступа

- от красных линий  дорог и улиц:

- для жилых зданий с квартирами в первых этажах 5 м;

- для прочих зданий, строений, сооружений 0 м.

- от прочих территорий общего пользования.:

- для жилых зданий с квартирами в первых этажах 5 м;

- для прочих зданий, строений, сооружений 0 м.

### 7. Транспортное обслуживание территории

Существующее положение

Автомобильные дороги

В границу проектирования попадают автодорога общего пользования регионального значения "Ширша – Ширишинский зверосовхоз", съезды к автодороге "Исакогорка - Новодвинск - Холмогоры",  а также второстепенные полевые дороги и проезды.

Проектное предложение

Планируется строительство подъездной автодороги к проектируемому ГРПБ.

### 8.Инженерно-техническое обеспечение территории

### 8.1. Водоснабжение

Существующее положение

На территории проектирования объектов водоснабжения нет.

Проектные решения

Размещение объектов не планируется.

### 8.2. Водоотведение

Существующее положение

В южной части территории проектирования проходит канализация.

Проектные решения

Размещение объектов не планируется.

### 8.3. Теплоснабжение

Существующее положение

В южной части территории проектирования проходит теплосеть.

Проектные решения

Размещение объектов не планируется.

### 8.4. Газоснабжение

Существующее положение

На территории проектирования объектов газоснабжения нет.

Проектные решения

Планируется строительство распределительного межпоселкового подземного газопровода от г. Новодвинск до ст. Исакогорка Архангельской области для закольцовки объектов «Газопровод межпоселковый от ГРС «Новодвинск» до ОАО «Архангельский ЦБК» Архангельской области» и «Газопровод межпоселковый от ГРС «Рикасиха» до ст. Исакогорка Архангельской области» из труб полиэтиленовых общей протяжённостью 7,7846 км, установка ГРПБ (1 шт.) и кранов шаровых.

Диаметр, координаты газопровода в точке подключения:

- 1 точка подключения - запроектированное отключающее устройство Ду 350 в подземном исполнении на газопроводе высокого давления Г4 530*8,0 объекта «Газопровод межпоселковый от ГРС «Новодвинск» до ОАО «Архангельский ЦБК» Архангельской области»;

-      2 точка подключения - запроектированное отключающее устройство Ду 250 в подземном исполнении на газопроводе высокого давления ГЗ 273*6,0 объекта «Газопровод межпоселковый от ГРС «Рикасиха» до ст. Исакогорка Архангельской области».

По трассе газопровода предусмотрен отвод с установкой на конце отвода крана шарового на перспективное подключение д. Средняя Гора, д. Турдеево.

Материал трубы и тип защитного покрытия в точке подключения: сталь, защитное покрытие весьма усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена.

Ввиду размещения проектируемого газопровода на землях сельскохозяйственного назначения, землях населенных пунктов, землях лесного фонда проектируемый газопровод укладывается частично - подземно открытым способом, частично - закрытым способом методом наклонно-направленного бурения.

При прохождении трассы проектируемого газопровода по землям лесного фонда планируется вырубка деревьев с выкорчевкой пней на территории общей площадью ориентировочно 9,2 га.

На участках пересечения газопровода с охранными зонами линий электропередач планируется устройство проездов, что позволяет обеспечить свободный проезд автотракторной техники в пределах охранной зоны линий электропередач и беспрепятственный доступ к объектам электросетевого хозяйства согласно п.8б Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160. При пересечении проектируемого газопровода и линии электропередач (ПК9+25,5, ПК17+44,7, ПК56+20,0, ПК72+97,2) для проезда техники через газопровод в охранных зонах линий электропередач предусмотрено устройство переездов из сборных железобетонных плит ПДН АIV (2 шт. на каждый переезд) по серии 3.503.1-91 «Дорожные одежды с покрытиями из сборных железобетонных плит для автомобильных дорог в сложных условиях», соединённых между собой проволокой D=5-6 мм с установкой указателей переезда (по 2 шт. на каждый переезд). Под плиты выполняется срезка грунта h=0,2 м общим объемом 20,0 м3 и подсыпка песка h=0,3 м общим объемом 33,0 м3.

При пересечении газопроводом водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы р. Лесная и гидромелиоративных канав прокладка осуществляется методом наклонно-направленного бурения.

При пересечении газопроводом придорожной полосы автодороги общего пользования регионального значения «Ширша – Ширишинский зверосовхоз», автодорог-съездов к автодороге «Исакогорка - Новодвинск - Холмогоры»  - методом наклонно-направленного бурения с заложением защитного футляра.

Вдоль всей трассы проектируемого газопровода предусмотрена установка обозначений, указывающих расположение газопровода на местности.

### 8.5. Электроснабжение

Существующее положение

По территории проектирования проходят несколько воздушных линий электропередач напряжением 10 кВ, 35 кВ, 220 кВ.

Проектные решения

Планируется прокладка кабеля электроснабжения для проектируемого ГРПБ.

При пересечении, сближении, параллельном следовании линий электропередач с проектируемым газопроводом расстояние от заземлителя или подземной части (фундаментов) опор до крайней трубы газопровода составляет не менее 14 м (согласно п. 2.5.288 Правил устройства электроустановок 7-го издания, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 г. №204 не менее 5 м). Расстояния от оси крайней трубы проектируемого газопровода до опор линий электропередач при пересечении, сближении, параллельном следовании указаны на "Схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки территории".

Вдоль всей трассы проектируемого газопровода, в том числе в пределах охранных зон линий электропередач предусмотрена установка обозначений, указывающих расположение газопровода на местности.

### 8.6. Сети связи

Существующее положение

По территории проектирования проходят кабельные линии связи Ростелеком.

Проектные решения

Размещение объектов не планируется.

### 8.6.1. Телефонизация

Существующее положение

Территория находится в зоне мобильной сотовой связи.

Проектные решения

Размещение объектов не планируется.

### 8.6.2. Радиофикация

Существующее положение

На территории проектирования объектов радиосвязи нет.

Проектные решения

Мероприятия по радиофикации не планируются.

### 8.6.3. Телевидение

Проектные решения

Размещение объектов не планируется.

### 9. Вертикальная планировка и инженерная подготовка

Решения по вертикальной планировке территории отображены на «Схема вертикальной планировки  и инженерной подготовки территории».

### 10. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности

Факторы риска возникновения чрезвычайной ситуации  природного характера на территории проектирования отсутствуют, при этом возможно возникновение чрезвычайной ситуации техногенного характера, в результате аварий на потенциально-опасных объектах, расположенных на территории поселения  - авариями на газопроводе высокого давления, котельной, автозаправочной станции.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с рисками техногенного характера местного значения:

1.1. Вынос отдельно стоящих взрывоопасных и пожароопасных производственных объектов из зон, смежных с жилой застройкой (перечень объектов уточняется на стадии проектирования генерального плана поселения).

1.2.  Вынос жилой застройки из зон возможных разрушений взрыво- и пожароопасных производственных объектов. Размещение проектируемой жилой застройки вне взрыво- и пожароопасных зон.

1.3. Определение границ возможных проявлений чрезвычайных ситуаций с расчетом взрыво- и пожароопасных зон (уточняется на стадии проектирования генеральных планов поселений и населенных пунктов).

1.4. Систематический мониторинг наличия и состояния установок пожарной сигнализации, а также выполнения предписаний надзорных органов по результатам предыдущих проверок.

1.5. Согласно требованиям постановления Правительства РФ № 613 от 21 августа 2000г. всем предприятиям, работающим с нефтепродуктами необходимо обеспечить готовность к ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов для резервуаров и автоцистерн 100 % объема. Для существующих объектов должны быть разработаны декларации пожарной безопасности для существующих и проектируемых объектов в установленном порядке в соответствии со статьей 64 Федерального закона №123-ФЗ. Определение категорий ПВОО (ВПОО) объектов, обследование технического состояния строений и сооружений объектов. Актуализация ранее разработанных паспортов должна проводиться в установленном порядке. Актуализация паспортов безопасности ПВОО должна осуществляется при изменении технических характеристик объекта вследствие строительства, реконструкции, монтажа нового оборудования и пр. на территории ПВОО.

1.6. В соответствии с намеченным территориальным развитием на территории муниципального района намечено строительство газотранспортной инфраструктуры (см. раздел «Газоснабжение»). Выбор площадок размещения и трасс линейных объектов газовой инфраструктуры должны проходить на удалении от жилой застройки. На вводимые объекты должны быть разработаны паспорта безопасности.

1.7. Реконструкция и замена оборудования ПВОО.

1.8. Разработка паспортов безопасности планируемых ПВОО и актуализация паспортов безопасности существующих.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

2.1. Обеспечение устойчивости источников водоснабжения.

2.2. Обеспечение противопожарных расстояний от границ застройки до лесных массивов не менее 50 метров.

3. Организационные требования к работам, выполняемым в пределах охранных зон линий электропередач:

- работы в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства выполняются согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. №328н;

- за 15 дней до осуществления работ в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства заинтересованное лицо должно обратиться с соответствующим письменным заявлением в ПО "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" с предоставлением проекта производства работ, в составе которого должны быть включены профили пересечений с указанием расстояний от выступающих частей машин и механизмов до проводов линий электропередач;

- заинтересованное лицо, получившее решение о согласовании выполнения действий в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, обязано осуществлять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность объектов электросетевого хозяйства.

Проектом устанавливаются защитные мероприятия на переездах через газопровод в охранных зонах линий электропередач, а именно: при пересечении проектируемого газопровода и линии электропередач (ПК9+25,5, ПК17+44,7, ПК56+20,0, ПК72+97,2) для проезда техники через газопровод в охранных зонах линий электропередач предусмотрено устройство переездов из сборных железобетонных плит ПДН АIV (2 шт. на каждый переезд) по серии 3.503.1-91 «Дорожные одежды с покрытиями из сборных железобетонных плит для автомобильных дорог в сложных условиях», соединённых между собой проволокой D=5-6 мм с установкой указателей переезда (по 2 шт. на каждый переезд). Под плиты выполняется срезка грунта h=0,2 м общим объемом 20,0 м3 и подсыпка песка h=0,3 м общим объемом 33,0 м3.

### 11.Технико-экономические показатели

| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Современное состояние | На расчетный год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1 | В границах проектирования | га | 54,9192 | 54,9192 |
| 1.2 | Территории вне границ элементов планировочной структуры |  | 0,1813 | 1,7350 |
|  | в том числе территорий: |  |  |  |
| 1.2.1 | территории улиц, дорог, площадей, проездов |  | 0,1813 | 0,1813 |
| 1.2.2 | территории зеленых насаждений озеленения и благоустройства с включением пешеходных дорожек |  | 0 | 0 |
| 1.2.3 | прочие |  | 0 | 1,5537 |
| 1.2.4 | зеленых насаждений, выполняющих специальные функции |  | 0 | 0 |
| 1.2.5 | тротуаров |  | 0 | 0 |
| 1.2.6 | открытых площадок для хранения автомобилей, расположенных в территориях общего пользования |  | 0 | 0 |
| 1.3 | В границах элементов планировочной структуры |  | 54,7379 | 53,1842 |
|  | в том числе территорий: |  |  |  |
| 1.3.1 | территория жилого дома (жилых домов) |  | 0 | 0 |
| 1.3.2 | территория объектов образования |  | 0 | 0 |
| 1.3.3 | территория объектов коммунального хозяйства |  | 0 | 0 |
| 1.3.4 | территория объектов транспорта (под гаражи и автостоянки) |  | 0 | 0 |
| 1.3.5 | территория промышленных объектов |  | 0 | 0 |
| 1.3.6 | территория объектов торговли |  | 0 | 0 |
| 1.3.7 | территория объектов науки |  | 0 | 0 |
| 1.3.8 | территория объектов бытового обслуживания |  | 0 | 0 |
| 1.3.9 | территория объектов транспорта (за исключением автозаправочных и газонаполнительных станций, предприятий автосервиса, гаражей и автостоянок) |  | 0 | 0 |
| 1.3.10 | территории общего пользования |  | - | - |
| 1.4 | Землепользование: |  | - | - |
| 1.4.1 | Площадь застроенных земельных участков |  | - | - |
| 1.4.2 | Площадь формируемых земельных участков |  | - | 3,1100 |
| 2. | Население | чел. | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1 | Проживающие |  | - | - |
| 2.2 | Работающие |  | - | - |
| 3. | Плотность застройки в границах красных линий | м2 общей площади/га | - | - |
| 4. | Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения * | мест | - | - |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения * | мест | - | - |
| 4.3 | Магазины продовольственных товаров | м2 торговой площади | - | - |
| 4.4 | Магазины непродовольственных товаров | м2 торговой площади | - | - |
| 4.5 | Предприятия общественного питания | мест | - |  |
| 4.6 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | - |
| 4.7 | Раздаточные пункты молочной кухни | м2 общей площади | - | - |
| 4.8 | Аптеки | объект | - | - |
| 4.9 | Филиалы сбербанков | операционное место | - |  |
| 4.10 | Приемные пункты прачечных самообслуживания | кг белья в смену | - | - |
| 4.11 | Ремонтно-эксплуатационные службы | объект | - | - |
| 4.12 | Помещения досуга и любительской деятельности | м2 нормируемой площади | - | - |
| 4.13 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения | м2 площади пола | - | - |
| 4.14 | Опорный пункт охраны порядка | м2 норм, площади | - |  |
| 4.15 | Общественные туалеты | прибор | - | - |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км | - | - |
|  | в том числе: |  | - | - |
| 5.1.1 | Магистральные улицы |  | - | - |
|  | из них: |  | - | - |
|  | общегородского значения регулируемого движения |  | - | - |
| 5.1.2 | Проезды |  | - | - |
|  | из них: |  | - | - |
|  | Проезды существующие, обслуживающие внутриквартальную территорию |  | - | - |
|  | Проезды проектные в границах территории общего пользования | м | - | - |
| 5.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  | - | - |
|  | в том числе: |  | - | - |
|  | автобус |  | - | - |
|  | троллейбус |  | - | - |
|  | трамвай |  | - | - |
| 5.3 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей | м/мест | - | - |
|  | в том числе: |  | - | - |
|  | встроено-пристроенные подземные гаражи в границах земельных участков |  | - | - |
|  | открытые автостоянки в границах земельных участков |  | - | - |
|  | в открытых стоянках на территориях общего пользования в границах проектирования |  | - | - |
|  | стоянки с гаражами боксового типа |  | - | - |
| 6 | Инженерно-техническое обеспечение |  | - | - |
| 6.1 | Водопотребление | куб.м/сут | - | - |
| 6.2 | Водоотведение |  | - | - |
| 6.2.1 | хозяйственно-бытовые стоки | куб.м/сут | - | - |
| 6.2.2 | поверхностные стоки | куб.м/сут | - | - |
| 6.3 | Электропотребление | кВА | - | - |
| 6.4 | Расход газа | МДЖ в год | - | - |
| 6.5 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | МВт | - | - |